ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юрид. адрес: 103063, г. Москва, ул. Покровка, д. 21-23/25, стр. 1                                                     ИНН/КПП:   7701042266/770101001

Факт. адрес:   119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 13/2, офис 2                                                          р/с:  40702810311330200436

Тел: /499/ 242-00-80               		                                                                                     в МФ ОАО КБ «Восточный» г. Москва

Тел: /499/ 242-97-49                                                                                                                                  к/с:  30101810100000000712

www.diagma.ru	                                                                                                                                     БИК: 044585682

______________________________________________________________________________________________________

Техническое моющее низкопенное  средство КДСС «Диагма-1000  ТУ 2662-006-41086427-2011»

Данное средство предназначено для обезжиривания, механизированной и ручной мойки различных поверхностей(перед покраской,гальваникой, эмалированием и т.д.)и оборудования из черных, цветных металлов и их сплавов в различных отраслях промышленности: нефтедобывающей, МПС, машиностроительной, авто-вагоноремонтных предприятиях и др. от СОЖ, присадок, консервационных и индустриальных масел, мазутно-маслянных, органических жировых загрязнений, копоти и нагара, образовавшихся в процессе производства и эксплуатации.

КДСС Диагма-1000 применяется в виде водных растворов с концентрацией до 30г/л. Моющее средство Диагма-1000 является раствором многоразового использования.

Характеристика и применение описание

Порошкоообразное средство представляющее собой смесь поверхностно-активных веществ.

Применение: для мытья и обезжиривания твердых поверхностей в машиностроении, металлургическои, нефтедобывающей промышленностей. применяется при операциях отмывки колесных и прочих узлов подвижного состава ж/д транспорта. Средство Диагма-1000 применяется в виде водного раствора, концентрация средства определяется в зависимости от технологии применения и специфики загрязнений.

Технические требования:

Внешний вид: порошок от белого до светло-желтого цвета

Пенообразование: минимум

Моющая способность: от 85-90%

Безопасность применения: Пожаро-взрыво безопасно.

Упаковка: средство поставляется в пластиковых, металлических ведрах от 5-20 кг., краф-мешок до 30 кг.

Условия хранения: средство должно храниться в сухих помещениях.

Гарантийный срок хранения: Один год со времени изготовления.