УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

_________________ А.Н. Тимагин

«______» _______________ 2010г.

Техническое задание №_________

на ремонт каб. № 218 инженерного корпуса. (Инв № 010007)

| №№ пп | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
|  | Разборка подшивки потолка из звукоизоляционных плит | 54 м2 |
|  | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 54 м2 |
|  | Разборка деревянного плинтуса | 39,4 мп |
|  | Разборка полов из линолеума | 54 м2 |
|  | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм | 54 м2 |
|  | Устройство полов из полукоммерческого линолеума Tarkett на клее | 54 м2 |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 39,4 мп |
|  | Установка металлического порога дл 1 мп | 3 шт. |
|  | Разборка обшивки стен из звукоизоляционных плит | 26 м2 |
|  | Обшивка стен ГВЛ по металлическому каркасу | 96 м2 |
|  | Разборка деревянного тамбурного дверного блока ДГ 21х10 | 1 шт/2,1 м2 |
|  | Установка шпонированного тамбурного дверного блока ДГ 21х10 | 1 шт/2,1 м2 |
|  | Разборка деревянного дверного блока ДГ21х10 | 1 шт/2,1 м2 |
|  | Установка шпонированного дверного блока ДГ 21х10 | 1 шт/2,1 м2 |
|  | Установка шпонированной обналички с 2-х сторон | 20,8 мп |
|  | Установка ручек дверных | 6 шт. |
|  | Установка замков | 2 шт. |
|  | Ремонт штукатурка стен отдельными местами | 2 м2 |
|  | Обшивка стен панелями МДФ по деревянному каркасу (под окнами) | 6 м2 |
|  | Обшивка стен панелями МДФ по стене обшитой ГВЛ H=1м | 31 м2 |
|  | Установка радиаторных решёток 1500х600 мм | 3 шт. |
|  | Покрытие стен грунтовкой за 1 раз | 65 м2 |
|  | Шпатлёвка стен | 65 м2 |
|  | Оклейка стен обоями по листовым материалам | 65 м2 |
|  | Улучшенная штукатурка ригеля | 6 м2 |
|  | Шпатлевание поверхности ригеля | 6 м2 |
|  | Улучшенная в/э окраска ригеля вновь | 6 м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен р\о с расч до 30% | 3 м2 |
|  | Обшивка распределительного шкафа ламинир. ДСП по металл. каркасу разм.1900х900х400мм с устройством двух открывающихся дверок разм. 1900х450мм | 3,6 м2 |
|  | Установка мебельных ручек | 2 шт. |
|  | Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км |  |

Начальник ОТНиПЭ 					                А. В. Пестряков

Инженер по т/н ОТНиПЭ                                                                    С. Е. Моисеева

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

_______________ А.Н. Тимагин

«_____»____________2010г.

Техническое задание №_________

на капитальный ремонт женского санитарного узла на 3 этаже АБК ЦСД

в пристрое корпуса №3 (инв. №010142).

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
|  | Разборка дверных блоков | 2шт/2,94м2 |
|  | Разборка перегородки из ДСП | 6,3 м2 |
|  | Разборка облицовки стен плиткой | 27,9 м2 |
|  | Разборка облицовки пола плиткой | 9,86 м2 |
|  | Разборка цементной стяжки толщ. 30мм | 9,86 м2 |
|  | Расчистка стен от побелки | 22 м2 |
|  | Устройство цементной стяжки толщ. 30мм | 9,86 м2 |
|  | Устройство гидроизоляции пола составом «ГидроStop» в 1 слой | 9,86 м2 |
|  | Выравнивающая штукатурка стен цементным раствором под плитку | 43,1 м2 |
|  | Облицовка стен плиткой (Н=2,57м) | 43,1 м2 |
|  | Устройство полов из керамгранита | 9,86 м2 |
|  | Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ по металическому профилю | 9,86 м2 |
|  | Установка дверных шпонированных блоков ДГ-21-7 | 2шт/2,94м2 |
|  | Установка шпонированной обналички | 19,6 мп |
|  | Установка ручки-защелки | 1 шт. |
|  | Установка ручки-замка | 1 шт. |
|  | Обшивка дверных полотен оргстеклом разм. 600х300мм | 4шт/0,72 м2 |
|  | Установка пластиковой сан. кабины (два фасада+перегородка) разм.920х1300х2000 с фурнитурой в комплекте | 6,3 м2 |
|  | Устройство пластиковой столешницы шир. до 600мм на кронштейнах | 1,5 мп |
|  | Ремонт штукатурки стен | 2 м2 |
|  | Масляная окраска труб р/о за 2 раза с расч. до 10% | 3 м2 |
|  | Установка вентиляционной решетки разм. 150х200мм | 1 шт. |
|  | Улучшенная масляная окраска стен р/о за 2 раза с расч. до 35% | 3 м2 |
|  | Установка туалетного комплекта (зеркало, мыльница) | 0,5м2/1шт. |
|  | Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 15 км |  |

Начальник ОТНиПЭ	                                                                        	 А.В. Пестряков

Инженер по т/н ОТНиПЭ                    	                               		 С.Е. Моисеева