Технические требования

на поставку

Кран консольный электрический стационарный, тип 5, с электрическим поворотом 
 консоли и электрическим подъемом  г/п 1т Гост 19811-90 _____________________________________________________________________

(наименование (марка/модель) и изготовителя технологического оборудования, измерительной и приборной техники для контроля технологических процессов)

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Предложение участника торгов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение оборудования и цели его использования | Погрузка-разгрузка вагонов МПС и автотранспорта с ЛКМ (лако - красочные материалы) |  |  |
| 2. | Условия эксплуатации |
| 2.1 | Вид климатического исполнения, категория размещения изделия, место установки, номинальные значения климатических факторов. | ГОСТ 15150 У2 , под навесом Температура: -400С до +400С |  |  |
| 3. | Требования к конструкции и безопасности |
|  | Наименование параметра, единицы | Значение |  |  |
| 3.1 | Исполнение Класс взрыв. Зоны Категория взрыв.смеси Температурный класс Токоподвод Угол поворота консоли Поворот консоли Скорость перемещения консоли Таль Скорость перемещения Эл.тали Тормоз на передвижение Эл.тпли | Взрывобезопасное В-1г 11А Т3 Кабельный к Эл.тали 2300 электрический Стандартная Электрическая Стандартная Да, необходим | В данном столбце указать точные параметры | Кран должен быть изготовлен по ГОСТ 19811-90, тип 5 (на колонне с верхней и нижней опорами с электрическим поворотом консоли). Покупаемый кран устанавливается на уже существующую колонну, фундамент выполнен с учетом установки на колонну конс.-поворотного крана г/п 1т. |
| 4. |  |
|  | Технические характеристики Крана консольного электрического стационарного, тип 5, с электрическим поворотом консоли и электрическим подъемом г/п 1т Гост 19811-90 |  |  |
|  | Наименование параметра, единицы | Значение |  |  |
| 4.1 | Тип крана Грузоподъемность,т Рабочий вылет консоли, м, Lк Высота подъема, м, H Высота до потолка, м, Н1 Угол поворота, град. Вылет консоли, мм, L Режим работы | Тип5 1,0 2,4 3,0 4,20 230 2800 3К | В данном столбце указать точные параметры |  |
| 5. | Требования к комплектности поставки |
|  | Наименование и обозначение | Количество, (шт. / комплект) | Количество, (шт. / комплект) |  |
| 5.1 | Кран консольный электрический стационарный, тип 5, с электрическим поворотом консоли и электрическим подъемом г/п 1т Гост 19811-90 | 1 шт |  | ЗАО «Новые технологии» г.Набережные Челны, проспект Яшьлек, строение 2 п/а :423826, г.Набережные Челны, а/я 103 Тел/факс (8552)39-51-40, 39-51-20 |
| 5.2 | Запасные части, инструмент, приспособления и средства измерения (или их комплекты) |
| 5.2.1 | перечень | не требуется |  | В данном столбце указать изготовителя и обозначение по каталогу фирмы изготовителя |
| 5.3 | Эксплуатационная документация |
| 5.3.1 | перечень необходимой документации (рекомендации ГОСТ 2.102) 1.ПАСПОРТ 2.Инструкция по эксплуатации и монтажу | 1 1 |  | документация на русском языке и оригинал на языке поставщика (только для поставки по импорту) |
| 6. | Наличие сертификатов на все поставляемое оборудование, (материалы) |
|  | Оборудование должно соответствовать: ГОСТам, правилам Госгортехнадзора, Санэпидемнадзора, ИСО 9001 и иметь соответствующие сертификаты соответствия на все поставляемое оборудование, (материалы). | (Выбрать нужное, указать требуемое) |  |  |
| 7. | Требования к поставке оборудования |
| 7.1 | Срок поставки оборудования | 2011 год |  |  |
| 7.2 | Требования к месту поставки | «DDP Северодвинск» согласно Инкотермс -2000. |  |  |
| 7.3 | Требования к транспортированию: |  |  |  |
| 7.3.1 | Вид транспорта | (автомобильный, железнодорожный или морской) |  |  |
| 7.4 | Требования к упаковке | (рекомендации ГОСТ 23216 и др.) |  |  |
| 7.5 | Порядок перехода права собственности | в соответствии с международными правилами толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС |  |  |
| 8. | Требования к вводу оборудования в эксплуатацию |
| 8.1 | Установка и монтаж, пуско-наладочные работы на месте у заказчика, гарантийное сервисное обслуживание оборудования на территории Заказчика осуществляется (по необходимости) | специалистами ОАО «ПО «Севмаш»/специалистами поставщика (конкретизировать требования) |  |  |
| 9. | Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации продукции |
| 9.1 | Оборудование должно быть (по необходимости) | новым, ранее не использованным по назначению / другое |  |  |
| 9.2 | Оборудование должно (по необходимости) | изготавливаться серийно, не являясь опытным образцом / другое |  |  |
| 9.3 | Гарантия на поставленное оборудование с даты ввода оборудования в эксплуатацию, не менее | 12 мес. После монтажа |  |  |
| 9.4 | Послегарантийное обслуживание поставленного оборудования. Условия послегарантийного обслуживания оговариваются отдельно. (по необходимости) | не требуется |  |  |
| 10. | Особые требования: |
| 10.1 | Требования по обучению персонала. (по необходимости) | Не требуется |  |  |
| 11. | Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемого оборудования |
| 11.1 | В объем поставки должен быть включен комплект ЗИПа и расходных материалов для обеспечения работы поставляемого оборудования по согласованию с Заказчиком в течение не менее (по необходимости) | Не требуется |  |  |
| 12. | Формы отчетов о ходе поставки оборудования. Контроль качества и соблюдения сроков. |
| 12.1 | Промежуточная приемка товара и консультации персонала Заказчика по техническому обслуживанию на Заводе-изготовителе после готовности товара к отправке Заказчику с оформлением соответствующих актов |  |  |
| 12.2 | После пусконаладочных работ оформляется акт приемо-сдаточных работ ОС1 |  |  |