Утверждаю:

Главный инженер ООО

«Литейный завод «РосАЛит»

___________ С.Н. Заботин

Техническое задание

на выполнение работ по обследованию строительных конструкций  покрытия Литейного цеха №1 ООО «Литейного завода «РосАЛит» и разработку технической документации на ремонт и усиление строительных конструкций.

1.  Наличие технической документации – Монтажные схемы покрытия (планы и разрезы) в стадии КМ, чертежи стропильных ферм, связей в стадии КМД для отдельных пролётов.

2.  Вид обследования – обследование по определению технического состояния эксплуатируемых конструкций цеха в соответствии с требованиями  РД-22-01-97: натурные обследования  инструментальные замеры, проверочные расчеты, анализ результатов.

3.   Срок эксплуатации объекта -  с 1959 года по настоящее время.

4.  В 2004 году проводилось обследование  кафедрой «Строительной и теоретической механики» ННГАСУ.

5.    Условия эксплуатации объекта – литейный цех №1 разделён на три пролёта:

- в осях Ао – А1  пролёт №1. Имеет размеры в плане 156,0 х 18,0 метров. Шаг колонн 6,0 метров. Несущими конструкциями пролета являются металлические фермы со светоаэрационным фонарем из парных уголков. На верхние пояса стропильных ферм и фонаря, а так же на верхние пояса вертикальных связей опираются прогоны из швеллера № 22, по которым уложены железобетонные мелкоразмерные ребристые плиты ПР-1 по ГОСТ 514-48. Для обеспечения пространственной жесткости покрытия по фермам и фонарю устроены горизонтальные и вертикальные связи. Стропильные фермы шарнирно опираются на оголовки железобетонных колонн. В пролете осуществляется процесс плавки и разливки жидкого алюминия по формам.

- в осях А1 – А2  пролёт №2. Имеет размеры в плане 156,0 х 24,0 метра. Шаг колонн 6,0 метров. Несущими конструкциями пролета являются металлические фермы со светоаэрационным фонарем из парных уголков. На верхние пояса стропильных ферм и фонаря, а так же на верхние пояса вертикальных связей опираются прогоны из швеллера № 22, по которым уложены железобетонные мелкоразмерные плиты типа ПР-1 размерами 3000х500. Для обеспечения пространственной жесткости покрытия по фермам и фонарю устроены горизонтальные и вертикальные связи. Стропильные фермы шарнирно опираются на оголовки железобетонных колонн. В пролете осуществляется процесс плавки и разливки жидкого алюминия по формам.

- в осях А2 – А3  пролёт №3 (шихтовый пролёт). Имеет размеры в плане 156,0 х 24,0 метра. Шаг колонн 6,0 метров. Несущими конструкциями пролета являются металлические фермы со светоаэрационным фонарем из парных уголков. На верхние пояса стропильных ферм и фонаря, а так же на верхние пояса вертикальных связей опираются прогоны из швеллера № 22, по которым уложены железобетонные мелкоразмерные плиты типа ПР-1 размерами 3000х500. Для обеспечения пространственной жесткости покрытия по фермам и фонарю устроены горизонтальные и вертикальные связей и распорок. Стропильные фермы шарнирно опираются на оголовки железобетонных колонн. В пролете осуществляется процесс подготовки шихты  и алюминиевых чушек для плавки.

По технологической цепочке каждый пролёт разделён на участки и отделения.

6. Провести обследование и дать оценку технического состояния: несущих и ограждающих строительных конструкций покрытия литейного цеха №1 на предмет разрешения дальнейшей эксплуатации конструкций и определения мероприятий для ремонта и усиления строительных конструкций цеха.

7. Разработать техническую документацию на ремонт и усиление строительных конструкций покрытия.