Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ,

VF-3 фирмы HAAS или аналогичное оборудование других производителей

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Размеры рабочей поверхности стола с Т-обр. пазами, мм

Длина: не более 1220 мм.

Ширина: не более 460 мм.

Количество Т-образных пазов: не более 5.

Ширина Т-образных пазов, не более 16мм.

Расстояние между соседними Т-образными пазами, не более 80мм.

Максимально допустимая нагрузка на стол, не менее 1550 кг

Ширина открывания рабочей двери, не менее 1230 мм.

ПАРАМЕТРЫ ШПИНДЕЛЯ

Исполнение конуса шпинделя:  ISO40.

Максимальная частота вращения шпинделя, не менее 10000 об/мин

Максимальный крутящий момент (при n=1400 об/мин), не менее Нм102

Двухступенчатый зубчатый редуктор привода шпинделя с

высоким крутящим моментом.

Максимальная мощность на шпинделе, не менее 22 кВт

Способ передачи крутящего момента: ременная передача

Смазка подшипников шпинделя: воздушно-масляная

Охлаждение шпинделя: водяное

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Величина рабочих перемещений по осям, мм

по оси Х не менее 1010

по оси Y не менее 500

по оси Z не менее 600

Расстояние от зеркала стола до торца шпинделя, мм

в крайнем нижнем положении шпиндельной группы: не менее 100 мм.

в крайнем верхнем положении шпиндельной группы: не менее 730 мм.

Максимальная величина рабочих подач, не менее 16,5 м/мин.

Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов, не менее 25,4 м/мин

Максимальные допустимые усилия по осям, кН

по оси X не менее 11

по оси Y не менее 11

по оси Z не менее 18

ПАРАМЕТРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАГАЗИНА

Исполнение инструментального магазина: Карусельного типа.

Тип устанавливаемых оправок CT40.

Количество инструментальных позиций в магазине: не менее 20.

Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, не менее 85 мм.

Максимальный вес устанавливаемого инструмента, не менее 5,4 кг.

Время смены инструмента, от инструмента к инструменту: не более 4,2 сек, от стружки к стружке не более 4,5 сек.

ПАРАМЕТРЫ ТОЧНОСТИ

Точность позиционирования суппорта,  ±0,0050 мм

Повторяемость позиционирования суппорта, ±0,0025 мм

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА ЧПУ

Тип устройства Fanuc

Количество управляемых осей: 3

Тип монитора для отображения информации: LCD 15"

Скорость обработки программ,  1000 блоков/сек.

Тип интерфейса

(скорость передачи данных, Бод) RS232 (115200)

Тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти USB

Объем памяти для хранения программ, не менее 750MB.

Минимальная дискретность задаваемых значений, не более 0,001 мм

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧПУ:

- ISO программирование в G-кодах;

- графическая 2D визуализация;

- 17 встроенных стандартных циклов обработки;

- текстовый редактор управляющих программ;

- круговой многофункциональный JOG-маховичок;

- калькулятор для расчета режимов резания и геометрии;

- мониторинг режущего инструмента по нагрузке и стойкости;

- функция компенсации инструмента с возможностью учета износа;

- метрическая и дюймовая система;

- возможность продолжения программы с любого кадра;

- автодиагностика станка;

- 5 дополнительных М-функций для вспомогательного оборудования;

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКИ

Электропитание 3 ф. 400В, 50 Гц

Потребляемая электрическая мощность, не более 14 кВА.

Требования к сжатому воздуху

рабочее давление в сети, не более 7 бар, рабочий расход, не более 114 л/мин

Габаритные размеры станка, мм

длина не более 3790.

ширина не более 3200.

высота не более 3030.

Масса ориентировочная, не более 5680 кг.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Полностью литая чугунная станина;

Полностью закрытое герметичное защитное ограждение;

Серводвигатели перемещений по осям с прямой передачей момента;

Стальные закаленные подшипниковые блоки направляющих;

ШВП с двойным креплением и предварительно натянутой гайкой;

Система автоматической смазки направляющих и ШВП;

Система компенсации тепловых расширений ШВП;

Откатная конструкция бака для СОЖ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сист. СОЖ с баком не менее  200 л;

Присоединительные части к пневмосистеме: (фильтр, редуктор);

Ручной пневмопистолет для удаления стружки с детали и станка;

Автоматическая централизованная система смазки;

Станочное освещение;

Лампа индикации состояния станка;

Электромеханический замок дверей ограждения рабочей зоны;

Функция автоматического отключения станка;

Комплект регулировочных опор;

Рабочий стол метрического исполнения; USB порт;

Цикл прямого резьбонарезания;

Экспортная упаковка;

Внутренний автотрансформатор (354-480В); Соответствие нормам безопасности СЕ;

Кнопочный выключатель для блокировки памяти для пульта управления. Транспортер для удаления стружки, шнекового типа.

Опция Высокоскоростной обработки

Пульт дистанционного управления с маховичком и цветным многострочным ЖК‐дисплеем.

Гарантия: не менее 12 месяцев

Базовая комплектация и

включая дополнительные опции:

| № поз. | Артикул | Обозначе-ние | Наимено- вание | Кол-во | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 643/0001 | 1/3.01.00000 | Тиски | 2 | 100х100 |
| 2 | 643/0010 | 1/3.05.00000 | Тиски | 2 | 200х300 |
| 3 | 705/40 | SK40 | Устройство для сборки инструментальной оснастки | 1 | Сталь |
| 4 | 83691 |  | Комплект прижимной оснастки | 1 | Паз стола 16мм |
| 5 | 80.300.00 |  | Центроискатель | 1 |  |
| 6 | PS24E40 |  | Болт крепления инструментальной оснастки | 20 |  |
| 7 | 710,4 |  | Оправка для чистки конуса шпинделя | 1 |  |
|  |  |  | Оправки для сверел с КМ под лыску: |  |  |
| 8 | 402.07.01 |  | КМ 1 | 2 |  |
| 9 | 402.07.02 |  | КМ 2 | 2 |  |
| 10 | 402.07.02.1 |  | КМ 2 | 1 | Удлиненный |
| 11 | 402.07.03 |  | КМ 3 | 2 |  |
| 12 | 402.07.03.1 |  | КМ 3 | 1 | Удлиненный |
| 13 | 402.07.04 |  | КМ 4 | 2 |  |
| 14 | 402.07.04.1 |  | КМ 4 | 1 | Удлиненный |
|  |  |  | Быстрозажимной трехкулач-ковый сверлильный патрон |  |  |
| 15 | 402.15.08 |  | D 0,5-8 | 1 |  |
| 16 | 402.15.13 |  | D 1-13 | 1 |  |
| 17 | 402.15.16 |  | D 3-16 | 2 |  |
| 18 | 403.02.16 |  | Цанговый патрон | 2 | Для цанг ER25 2-16 |
| 33 | 161-10 |  | Ключ для цангового патрона | 2 | Для цанг ER25 |
|  |  |  | Цанги ER25 для цанговых патронов |  |  |
| 19 | 124-3/2 |  | D 2 | 2 |  |
| 20 | 124-3/3 |  | D 3 | 2 |  |
| 21 | 124-3/4 |  | D 4 | 2 |  |
| 22 | 124-3/5 |  | D 5 | 2 |  |
| 23 | 124-3/6 |  | D 6 | 2 |  |
| 24 | 124-3/7 |  | D 7 | 2 |  |
| 25 | 124-3/8 |  | D 8 | 2 |  |
| 26 | 124-3/9 |  | D 9 | 2 |  |
| 27 | 124-3/10 |  | D 10 | 2 |  |
| 28 | 124-3/11 |  | D 11 | 2 |  |
| 29 | 124-3/12 |  | D 12 | 2 |  |
| 30 | 124-3/13 |  | D 13 | 2 |  |
| 31 | 124-3/14 |  | D 14 | 2 |  |
| 32 | 124-3/15 |  | D 15 | 2 |  |
| 33 | 124-3/16 |  | D 16 | 2 |  |
|  |  |  | Оправки для фрез с КМ под болт |  |  |
| 34 | 402.08.01 |  | КМ 1 | 3 | D 10-14 |
| 35 | 402.08.02 |  | КМ 2 | 3 | D 16-22 |
| 36 | 402.08.03 |  | КМ 3 | 3 | D 24-32 |
| 37 | 402.08.04 |  | КМ 4 | 3 | D 32-60 |
|  |  |  | Комбинированный держатель торцовыз фрез |  |  |
| 38 | 402.10.16 |  | Посадочный диаметр торцевой фрезы d16 | 2 |  |
| 39 | 402.10.16.1 |  | Посадочный диаметр торцевой фрезы d16 | 1 | Удлиненный |
| 40 | 402.10.22 |  | Посадочный диаметр торцевой фрезы d22 | 2 |  |
| 41 | 402.10.22.1 |  | Посадочный диаметр торцевой фрезы d22 | 1 | Удлиненный |
| 42 | 402.10.27.1 |  | Посадочный диаметр торцевой фрезы d27 | 2 | Удлиненный |
| 43 | 402.10.32.1 |  | Посадочный диаметр торцевой фрезы d32 | 2 | Удлиненный |
|  |  |  | Ключи для держателя торцовых фрез |  |  |
| 44 | 10,16 |  | d16 | 1 |  |
| 45 | 10,22 |  | d22 | 1 |  |
| 46 | 10,27 |  | d27 | 1 |  |
| 47 | 10,32 |  | d32 | 1 |  |