Приложение к котировке № 8312

Требования по поставке подшипников

1. Подшипники должны поставляться строго того завода, который указан в заявке под условным шифром ГПЗ-, соответствующим прежним номерам подшипниковых заводов:

1.  Вологодский подшипниковый з-д (ГПЗ-23)

2. Ролтом (Томск, ГПЗ-5)

3. Минский подшипниковый з-д (ГПЗ-11)

4. ГПЗ-3 (Саратов)

5. SKF (а также FAG, RBF и другие надежные европейские фирмы).

Если в заявке указаны другие номера (9, 1, 4 и т.д.) – все равно предпочтительнее указанные заводы, если, конечно, они выпускают эти наименования.

Если ни один из этих заводов не выпускает необходимое наименование подшипника, поставщик должен  сам предложить на согласование другой завод. Для подшипников с индексами Е и Ш (пластмассовый сепаратор, дополнительные требования по шумности) предпочтительнее сразу указывать подшипники пр-ва SKF.

В ответном файле котировочной заявки в графе «Примечания» обязательно должен быть указан завод-изготовитель подшипника, с которого предполагается поставить подшипник.

2.Требования к качеству продукции.

Маркировка, упаковка, хранение подшипников должны строго соответствовать ГОСТ 520-2002.

Все подшипники проходят входной контроль службой ОТК Калининской АЭС; приходование продукции осуществляется только после подтверждения ОТК КАЭС об их приемке. Непринятые подшипники не приходуются, переводятся на ответственное хранение, в спорных случаях вызывается представитель поставщика. (Как правило, это означает прекращение дальнейшей работы с этим поставщиком). Заводская упаковка не должна быть нарушена, а если производилось ее вскрытие, то повторная упаковка подшипников не должна быть хуже заводской. Подшипники каждого наименования, в том числе мелкие, должны находиться в отдельной коробке (ящике) соответствующего размера. На самих коробках должен быть наклеен  второй  экземпляр упаковочного листа.

Все подшипники должны сопровождаться паспортами (сертификатами качества). В случае невозможности предоставить оригинал паспорта (например, если затребованное количество значительно меньше отгрузочной нормы) допускается предоставлять заверенные Поставщиком, хорошо читаемые копии. Паспорта должны находиться  вместе с упаковочными листами в коробках с подшипниками, причем количество экземпляров паспортов должно равняться количеству подшипников (но не более шести, если подшипники мелкие в большом количестве).  Количество подшипников, указанное в паспортах, должно быть не менее фактического количества поставки. Наименование подшипников в паспортах должно обозначаться в соответствие с российским ГОСТом. Инофирменное обозначение  должно быть расшифровано. Если завод-изготовитель такую расшифровку не произвел, допускается указывать отечественное обозначение подшипника на полях паспорта самим поставщиком (заверять подписью и печатью предприятия). В паспорте должна содержаться ссылка на ГОСТ 520-2002, а не ГОСТ 520-89. Если же это не соблюдено, от завода должно быть получено письменное объяснение, почему ссылается на старый ГОСТ.  Дата изготовления не должна быть ранее 01.10.2009 года для подшипников, упакованных  со сроком хранения 1 год и 01.07.2009 со сроком  2 года. Подшипники после переконсервации к использованию не допускаются. При приемке особое  внимание уделяется маркировке – раздел 11 ГОСТа 520-2002. При малейшем отклонении от требований этого раздела, а также и раздела 12 – подшипники будут браковаться (на некоторых заводах, например, ГПЗ-2, это требование выполняется плохо,поэтому, как правило, мы не принимаем продукцию этих заводов). Партия подшипников должна быть с одного завода-изготовителя.

3.  До заключения договора поставки необходимо обязательно предоставить в ОМТС следующую информацию (для поставщиков, не имеющих положительного опыта работы с КАЭС по поставке подшипников):

3.1. Техническая оснащенность (сведения о складах – площадь, отопление, порядок отгрузки,  механизация погрузо-разгрузочных работ, точные адреса склада и оффиса.

3.2. Производство входного контроля Поставщиком при получении продукции с заводов-изготовителей, уровень работы по рекламациям.

3.3. Наличие дилерских договоров с предпочтительными заводами-поставщиками (необходимо представить копии дилерских договоров или писем).

3.4.  Наличие аккредитации в концерне Росэнергоатом.

4.1. В случае необходимости продолжения поставок по данному договору будут оформляться дополнительные спецификации, в которых в обязательном порядке будут указываться сумма по договору с начала его действия,  определяться объем, ассортимент, условия оплаты и доставки.

В случае необходимости срочных (аварийных) поставок они могут осуществляться на основании счета, выставленного «Поставщиком» и акцептованного «Покупателем», в котором также указываются условия оплаты и доставки, а также ссылка на данный договор по остальным условиям поставки.

Примечание: данное условие действует в течение трёх месяцев с даты проведения конкурсной процедуры, при этом цена на продукцию не должна меняться, а сумма по дополнительной поставке не должна превышать десяти процентов от суммы договора.

НОМТС					В.И.Калинин

Инженер ОМТС КАЭС                               В.И. Касимов