# Утверждаю

# Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

# ___________ А.В.Кильдишев

# « ____» ___________ 2010г.

# Техническое задание № _53_____

на  ремонт кабинета № 410 в здании заводоуправления (инв. № 010006).

| 1 | Разборка оконных блоков с подоконной доской | 4м2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Установка оконных блоков из пластикового профиля Exprof с герметичными двухкамерными стеклопакетами (стекло 4М1г. Бор), швы монтажных узлов примыканий согласно ГОСТ 30971-2002. Фурнитура Zigenia (Германия) | 4м2 |
| 3 | Устройство утепленных пластиковых откосов шир. до 500мм | 3,0 м2 |
| 4 | Установка пластиковых уголков на откосы окон | 6,5мп |
| 5 | Установка пластиковой подоконной доски шир. до 600мм | 2,2мп |
| 6 | Окраска нар. откосов вод. эм. краской | 1,5м2 |
| 7 | Установка окрашенного оцинкованного слива шир. до 250мм | 2,2мп |
| 8 | Расчистка потолка и стен от обоев | 80,8м2 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен цем.- изв. раствором | 1м2 |
| 10 | Подготовка стен под оклейку обоями (шпатлевание, огрунтовка) | 56м2 |
| 11 | Подготовка потолка под оклейку обоями (шпатлевание, огрунтовка) | 24,8м2 |
| 10 | Оклейка потолка обоями виниловыми | 24,8м2 |
| 11 | Оклейка стен обоями виниловыми | 56м2 |
| 12 | Ул. окраска стен вод. эм. краской | 6м2 |
| 13 | Смена плинтуса деревянного | 20мп |
| 14 | Разборка линолеума | 24,8м2 |
| 15 | Устройство покрытия пола из полукоммерч. линолеума | 24,8м2 |
| 16 | М/окраска плинтуса | 2м2 |
| 17 | М/окраска радиаторов | 2,9м2 |
| 18 | Устройство отбойной доски из ламинированного ДСП (Н-250мм) | 12мп |
| 19 | Погрузка и вывоз мусора до 15 км |  |

Примечание:

- Размеры оконного блока уточнить по месту, эскиз прилагается

- Размер помещения  6,6х3,75м

- Качество и цветовое решение отделочных материалов согласовать с заказчиком

Начальник  ОТНиПЭ УГА							А.В. Пестряков

Инженер по т/н УГА							В.Ф Заболонкова