ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на электромонтажные работы в ЦЧД.

Инв. проект № 000-640.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение буферной площадки в осях 57-59/Л-П (Э0-130.85) |  |  |
| 1. | Выключатель автоматический АП50Б-3МТУХЛ2 16х3,5 IР54 | шт. | 1 |
| 2. | Выключатель пакетный ПВ3-10УХЛ156Б Iн=10А исп. IР54 | шт. | 1 |
| 3. | Светильник ЖКУ 15-400-001 со стеклом | шт. | 6 |
| 4. | Лампа натриевая высокого давления ДНАТ-400 | шт. | 6 |
| 5. | Кронштейн приставной К-1-П-0,44-0,35-ВП на стене | шт. | 6 |
| 6. | Кабель ВВГ 3х1,5 по ленте | м | 50 |
| 7. | Кабель ВВГ 4х1,5 по ленте | м | 20 |
| 8. | Кабель ВВГ 5х2,5 по ленте | м | 45 |
| 9. | Лента 2х20 БСт3 по стене | м/кг | 85/26,4 |
| 10. | Коробка распаечная РЕ 120013 IР54 | шт. | 6 |
| 11. | Комплекс испытаний с предоставлением соответствую-щих протоколов |  |  |
|  | Электроподключение тепловых завес и ворот на площадке в осях 57-59/К-П (ЭМ-132.226, 15АН830.07) |  |  |
| 1. | Выключатель автоматический АП50Б-3МУ31 16х10 IР54 | шт. | 1 |
| 2. | Конструкция сварная | т | 0,026 |
| 3. | Труба стальная Ø20 по конструкциям | м | 1 |
| 4. | Трубка голубая маслобензостойкая ПВХ 14х18 | м | 0,5 |
| 5. | Кабель КПГ 3х1,5+1х1 в трубе | м | 1,5 |
| 6. | Кабель КПГ 3х1,5+1х1 роликами или кольцами на тросе | м | 33,5 |
| 7. | Проволока 3.0-1Ц-1 | м | 9 |
| 8. | Проволока 4.0-1Ц-1 | м | 13 |
| 9. | Подключение электродвигателя весом до 150 кг | шт. | 3 |
| 10. | Кабель ВВГ 5х4 по ленте | м | 50 |
| 11. | Кабель ВВГ 5х1,5 по ленте | м | 4 |
| 12. | Кабель ВВГ 3х1,5 по ленте | м | 15 |
| 13. | Кабель КГВВ 5х0,5 по ленте | м | 185 |
| 14. | Провод АПВ 2,5 в трубе | м | 120 |
| 15. | Лента 2х20 БСт3 по стене | м/кг | 35/7,8 |
| 16. | Труба 34х2,0 по стене | м | 10 |
| 17. | Разводка по устройствам и подключение кабелей и проводов сечением до 6 мм2 | жил | 179 |
| 18. | Комплекс испытаний с предоставлением соответствующих протоколов |  |  |

Начальник ОКС УГА				          А.А. Субботин

Исп.                                                                                             О.И.Алькин