УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

___________  А.В. Кильдишев

«____»_______________2010г.

Техническое задание № ____

ремонт оконных блоков ПЛ-81  инв. № 010453

| № п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками и сливами разм.2.05h х2.7м | 8 шт/44.3м2 |
| 2 | *Изготовить и установить оконные блоки 2,05 х 2,7м из пластиковых многокамерных профилей (профиль Exprof) c герметичными двухкамерными стеклопакетами (стекло 4 М1, г.Бор), заполнением монтажного шва полиуретановым герметиком «Stiffplast», снаружи уплотнительной лентой (ПСУЛ), с внутренней – пароизоляционной лентой из армированной фольги. Гидроизоляцию стыка в районе подоконного слива выполнить полиэстеровой лентой. Фурнитура Zigenia (Германия). | 8 шт/44.3 м2 |
| 3 | Установка оконных откосов шириной 200мм из сэндвич панелей толщ. 10мм с обрамление по периметру откосов пластиковым уголком | 11м2 |
| 4 | Установка пластиковой подоконной доски шириной 300мм | 21.6мп |
| 5 | Установка окрашенного слива шириной 200 мм из оцинкованной стали толщ. 0,8 мм | 21,6 мп |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов | 4,5 м2 |
| 7 | В/эм. окраска откосов вновь | 8,8 м2 |
| 8 | Штукатурка откосов под подоконной доской и сливом | 4,3 м2 |
| 9 | Погрузка и вывоз мусора на расстоянии до 15 км |  |

# Примечание:  * Размеры оконных блоков уточнить по месту

# Начальник ОТНиПЭ                    	                                         	                          А.В. Пестряков

Инженер УГА                                                     	                                                  Е.Ю.Горева