Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

_________________ А. В. Кильдишев

«______» _______________ 2010г.

Техническое задание №_________

На ремонт полов в вентшахте в осях 58-60/Б-В на производственных площадях ЦСИД-8

Инвентарный № 010003- здание корпуса №3

| №№ пп | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм по утеплителю | 10м2 |
|  | Установка кладочной сетки на полах | 52м2 |
|  | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм из раствора М100 | 52м2 |
|  | Установка сетки из арматуры А-I Ø 6мм с размером ячеек 150х150мм | 35м2 |
|  | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60 мм из раствора М100 | 35м2 |
|  | Обработка полов лаком АДВ-46 | 87м2 |

Примечание:

При производстве работ предусмотреть погрузку и вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км

Работы выполняются при стесненных условиях

Начальник  ОТНиПЭ					                               А. В. Пестряков

Инженер по т/н ОТНиПЭ                                                                                   Т. В. Громова