Мелкосидящий толкач проекта Р-162 «БТМ-489» с характеристиками:

ТИП СУДНА: однопалубный двухвинтовой толкач с баком и ютом, развитой надстройкой, блоком жилых помещений, опускающейся рулевой рубкой;

НАЗНАЧЕНИЕ: толкание и буксировка сухогрузных и нефтеналивных несамоходных судов;

КЛАСС РЕЧНОГО РЕГИСТРА - 	"Р" . Водные бассейны разряда «Р»;

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м: длина L – 26,8 ;

ширина В – 9,2;

высота Н – 6,45.

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ С ПОЛНЫМИ ЗАПАСАМИ,т – 152,0

ОСАДКА СРЕДНЯЯ С ГРУЗОМ, м – 0,8

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СКОРОСТИ БУКСИРОВКИ 8 КМ/Ч, кН – 32,36

СКОРОСТЬ СУДНА НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ, км\ч – 15;

ЧИСЛО МЕСТ ДЛЯ ЭКИПАЖА, чел – 9;

ГЛАВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ:

марка – 6ЧСПН 18/22

номинальная мощность – 165 кВт

частота вращения - 750 об/мин

количество – 2

ГОД И МЕСТО ПОСТРОЙКИ –1987, г. Павловск

- Корпус и надстройка судна имеют значительные коррозионные и язвенные износы, в отдельных отсеках корпуса судна имеется вода (в районе М.О. и носового отсека), в румпельном отделении имеется сквозное отверстие выше привального бруса;

- Полностью отсутствует лакокрасочное покрытие судна, обстройка и отделка помещений корпуса и надстройки, демонтирована или пришла полностью в негодность мебель, сантехническое оборудование отсутствует;

- В машинном отделении главные и вспомогательные двигатели на теплоходе «БТМ-489» практически отсутствуют полностью (за исключением фундаментной рамы правого главного двигателя), большая часть трубопроводов главных и вспомогательных двигателей демонтирована. Из-за нахождения в воде длительное время всех механизмов и машинного отделения теплохода (вследствие затопления судна в 2000 году) они пришли в негодность и требуют замены практически всех движущихся деталей;

- Судовые системы на теплоходе «БТМ-489» разобраны практически полностью, отсутствует судовая арматура, насосы, электродвигатели насосов;

- Электро-радиооборудование судна отсутствует полностью, кабельные трассы на основной длине вырезаны, сохранились отдельные участки;

- В рулевой рубке демонтированы все пульты управления, сняты электрогрелки. На судне главный распределительный щит разукомплектован полностью. Все судовые устройства разукомплектованы или демонтированы;

- Дефектация корпуса, движительно-рулевого комплекса не производилась уже длительное время, в связи с чем оценить их техническое состояние и работоспособность не представляется возможным. При этом, валовая линия по левому борту разукомплектована полностью, по правому борту – сохранена. В румпельном отделении все рулевые механизмы разобраны.