ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОББЕКТЕ

Объект оценки: Агрегатный крупозавод А1 -АКП-0,5

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Агрегатный крупозавод А1 -АКП-0,5 |
| Изготовитель (фирма) | АО"Агромаш" |
| Изготовитель (местонахождение) | Г.Н.Новгород, Россия |
| Комплект | ТУ 5143-006-10646981-95 |
| Год изготовления (примерно) | 1995 |
| Масса, кг., нетто | 23 000 |

Крупозавод А1-АКП-0,5 предназначен для переработки гречихи и проса в крупу с повышенными потребительскими свойствами в условиях коллективных, арендных и фермерских хозяйств.

Он сконструирован с учётом последних научно-технических достижений в области продовольственного машиностроения.

Крупозавод представляет собой комплект оборудования, транспортных устройств, приборов автоматики и управления, смонтированных на сборной металлической станине. Пропариватель с сушилкой устанавливается на фундаменте.

Материалы, применяемые для изготовления деталей и узлов, контактирующих в процессе работы с продуктом (зерно, крупа) и разрешенных к применению органами санэпидемнадзора МЗ РФ: сталь, сталь углеродистая, сталь высоколегированная, сплавы аллюминевые литейные, алюминий, стекло органическое, полиамид, резина пищевая, войлок, дискиабразивные электрокорундовые на керамических связках, грунт, эмаль, клей казеиновый, клей ПВА.

Основное технологическое оборудование крупозавода: пневмосепараторы, сепаратор, камнеотборник, пропариватель с сушилкой, четырёхсекционный рассев, шелушильные машины, шлифовальная машина.

Управление крупозаводом - дистанционное, с пульта управления.

Процесс работы крупозавода заключается в следующем. Очистка зерна гречихи и проса осуществляется по одинаковой технологии с использованием одного и того же оборудования, но с перестановкой ситовых рамок в сепараторе и рассеве. Предварительно взвешенное зерно поступает в приёмный бункер и направляется в зерноочистительное отделение. Проходя последовательно через пневмосепаратор, сепаратор, камнеотборник, зерно очищается от мелких, крупных и минеральных примесей. Дальнейшие процессы переработки очищенного зерна гречихи и проса в крупу имеют различия.

Зерно гречихи подаётся пневмотранспортом в пропариватель с сушилкой для гидротермической обработки, где подвергается пропариванию, сушке и охлаждению. Охлажденное зерно разделяется в рассеве на фракции и подается на шелушильные машины. Полученная крупа направляется в бункеры готовой продукции.

Зерно проса, минуя пропариватель с сушилкой, разделяется в рассеве на фракции и, проходя через шелушильные машины, подаётся на шлифовальную машину. Полученное пшено направляется в бункеры готовой продукции.

Технические характеристики

| Наименование параметра | Крупозавод А1-АКП |
| --- | --- |
| Производительность по исходному зерну т/час, |
| при переработке гречки, соответствующей ГОСТ 19093-73 | 0,5 |
| При переработке проса, соответствующему по качеству ГОСТ 22983-88 | 0,5 |
| Выход продуктов, % |
| при переработке гречихи, кг. |  |
| крупа 1 -го сорта, не менее | 45 |
| продел не более | 15 |
| при переработке проса, кг. |  |
| пшено 1-го сорта не менее | 55 |
| дробленая крупа не более | 10 |
| Установленная мощность, кВт не более | 70 |
| Расход пара при давлении 0,7М/Па кг/ч | 350 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 4 |
| Стандарты, которым соответствует качество вырабатываемых круп |
| гречневая крупа | ГОСТ 5550-74 |
| пшено | ГОСТ 576-60 |
| Габаритные размеры крупозавода, мм. |
| длина | 12 000 |
| ширина (без бункеров отходов и приема зерна) | 5 500 |
| высота от уровня пола | 9 600 |
| высота общая | 11 100 |
| Масса крупозавода, кг. (без учета ЗИП), не более | 23 000 |

Оценщиком был произведен осмотр крупозавода. При осмотре объекта оценки внешних видимых повреждений обнаружено не было. Работоспособность данного оборудования оценщику установить не удалось.

Срок действия гигиенического сертификата соответствия № 52.НЦ.06.510.П.00227.Е.98 от 30.09.98г. закончен в 02.11.1999г. В дальнейшем сертификация оцениваемого оборудования на соответствие всем принятым стандартам качества не проводилась.