Технические характеристики

Ширина обрабатываемого паза или диаметр сверления, мм 2-35
Глубина обрабатываемого паза, наибольшая, мм 35
Размеры рабочей поверхности стола, мм
Длина 1500
Ширина 800
высота 850
Вылет шпинделя, мм 710
Присоединительный размер шпинделя Конус 25
Частота вращения шпинделя, мин 18000
Ход фрезерной головки, мм 140
Просвет между торцом шпинделя и столом, наибольший, мм 320
Общая установленная мощность, кВт 4
Габариты, мм 1500х1350х1600
Масса станка без преобразователя, кг 850