Описание объектов продажи ЗАО «ТАРПОЛ»

Лот № 1

Объекты представляют собой здания деревоперерабатывающего предприятия, расположенного в г. Шахунья Нижегородской области. Топливом котельной являются отходы производства деревопереработки.

Рельеф участков, на которых расположены оцениваемые объекты, ровный, опасность подтопления отсутствует.

Список объектов недвижимого имущества ЗАО «ТАРПОЛ»

| №№ | Наименование объекта | Год постройки | Балансовая стоимость на 01.07.06г., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с оборудованием | 1975 | 47666,86 |
| 2 | Тарный цех | 1977 | 620663 |
| 3 | Гараж | 1987 | 202524,5 |
| 4 | Столярка | 1980 | 51100,14 |

- Котельная

Оборудование котельной – два котла Е 1/9 год выпуска 1984, остаточная балансовая стоимость на 01.07.06г. составляет 15006,86 рублей.

Дымовая труба диаметром 400 мм, высотой 20 м на фундаменте.

Основное здание котельной

Число этажей – 2

Группа капитальности – I

Вид внутренней отделки – простая

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный бутовый | Ленточный бутовый | Трещины в швах между блоками, следы увлажнения стен подвала. |
| 2 | Стены | Кирпичные | Кирпичные | Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен. |
| 3 | Кровля | Совмещенная мягкая кровля, залита битумом | Рулонная | Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, требующие замены 10 % кровельного покрытия, ржавление и разрушение настенных желобов, протечки кровли местами. |
| 4 | Полы | Бетонные | Бетонные | Массовые глубокие выбоины. |
| 5 | Проемы | Оконные – глухие, дверные - простые | Деревянные | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. |
| 6 | Отделочные работы | Побелка | Штукатурка | Выпучивание и отпадение штукатурки. |
| 7 | Внутренние сантехнические и электротехнические работы | Электричество, дымовая труба | Электричество, водопровод | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов, капельные течи, отдельные повреждения трубопровода. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | Основное | 95,7 | 8,5 | 813 |

- Тарный цех

Основное здание тарного цеха

Число этажей – 1

Группа капитальности – III

Вид внутренней отделки – простая

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный буто-бетонный | Ленточный буто-бетонный | Сквозные трещины в цоколе, распространение трещин на всю высоту здания, искривление и значительная осадка отдельных участков стен. |
| 2 | Стены | Кирпичные | Кирпичные | Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен |
| 3 | Перекрытия | Деревянные | Деревянные | Поражение верхних слоев древесины грибком, небольшие трещины, частичное скалывание в узлах соединений балок с настилом, прогиб балок и прогонов |
| 4 | Кровля | Совмещенная – рубероид и битум | Рулонная | Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, требующие замены 10 % кровельного покрытия, ржавление и разрушение настенных желобов, протечки кровли местами. |
| 5 | Полы | Бетонные | Бетонные | Массовые глубокие выбоины. |
| 6 | Проемы | Оконные – глухие, дверные - простые | Деревянные | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. Коррозия деталей дверных коробок и полотен. |
| 7 | Отделочные работы | - | - | - |
| 8 | Металлоконструкции | - | - | Ржавчина, пробоины, свищи, искривление креплений |
| 9 | Внутренние сантехнические и электротехнические работы | Электричество | Электричество | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Основное | 1 377,5 | 7,5 | 10 331 |

- Гараж

Основное здание гаража

Число этажей – 1

Группа капитальности – II

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный бетонный столбы кирпичные | Ленточный бетонный столбы кирпичные | Трещины, частичное разрушение блоков (до арматуры), выщелачивание раствора из швов между блоками, следы увлажнения цоколя и стен подвала. |
| 2 | Стены | Кирпичные, местами арболитовые | Кирпичные | Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, увлажнение поверхности стен. |
| 3 | Перекрытия | Металлические | Металлические | Трещины в средней части сводов вдоль балок |
| 4 | Кровля | Шифер | Асбестоцементная | Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, требующие замены 10 % кровельного покрытия, ржавление и разрушение настенных желобов, протечки кровли местами. |
| 5 | Полы | Бетонные | Бетонные | Массовые глубокие выбоины. |
| 6 | Проемы | Оконные – глухие, ворота металлич. 2-х створчатые. | Металлические | Коррозия деталей дверных коробок и полотен местами. Повреждение заполнение дверей |
| 7 | Отделочные работы | - | - | - |
| 8 | Внутренние сантехнические и электротехнические работы | Электричество | Электричество | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов, капельные течи, отдельные повреждения трубопровода. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Основное | 427,7 | 4,8 | 2 053 |

- Столярка

Основное здание столярки

Число этажей – 1

Группа капитальности – II

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный бутовый | Ленточный бутовый | Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента. |
| 2 | Стены | Кирпичные | Кирпичные | Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен |
| 3 | Перекрытия | Деревянные | Деревянные | Поражение верхних слоев древесины грибком. Небольшие трещины, частичное скалывание в узлах соединений балок с настилом, прогиб балок. |
| 4 | Кровля | Шифер | Шифер | Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, требующие замены 10 % кровельного покрытия, ржавление и разрушение настенных желобов, протечки кровли местами. |
| 5 | Полы | Бетонные | Бетонные | Массовые глубокие выбоины. |
| 6 | Проемы | Оконные – глухие, дверные - простые | Оконные – глухие, дверные - простые | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. |
| 7 | Отделочные работы | - | - | - |
| 8 | Внутренние сантехнические и электротехнические работы | Электричество | Электричество | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов, капельные течи, отдельные повреждения трубопровода. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Основное | 480,5 | 4,0 | 1 922 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРОДАЖИ ЗАО «ТАРПОЛ»

Объекты оценки представляет собой здания деревоперерабатывающего предприятия, расположенного в г. Шахунья Нижегородской области.

Рельеф участков, на которых расположены оцениваемые объекты, ровный, опасность подтопления отсутствует.

Список объектов недвижимого имущества ЗАО «ТАРПОЛ»

| №№ | Наименование объекта | Год постройки | Балансовая стоимость на 01.10.07г., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно производственное здание | 1982 | 787 091,88 |
|  | Пристрой | 1991 |  |
| 2 | Ангар | 1991 | 1 870 437,00 |
| 3 | Насосная станция | 1975 | - |
|  | Артезианская скважина | 1975 |  |
|  | Водонапорная башня | 1974 |  |
| 4 | Пожарный пост | 1982 | 18 262,94 |
| 5 | Трансформаторная подстанция | 1975 | 7 690,56 |
| 6 | Железнодорожный тупик | 1975 | - |
| 7 | Материально-технический склад | 1984 | 60 126,84 |

- Административно производственное здание

Административное здание состоит из основной части и пристроя. Число этажей – 2. На первом этаже основной части расположены кабинеты, комнаты отдыха, холл, туалеты и умывальники, на втором этаже расположены кабинеты, закройный цех и склад.

На первом этаже пристроя расположены склады, Красный уголок и кабинет, на втором этаже – швейный цех, склады и кабинет.

Назначение здания – административно-производственное. Здание используется по назначению.

Группа капитальности основного здания – I

Вид внутренней отделки – простая

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный блочный | Бетонные, бутобетонные или ж/б | Мелкие трещины в цоколе. |
| 2 | Стены | Кирпичные | Кирпичные | Отдельные трещины и выбоины, выветривание швов. |
| 3 | Перегородки | Кирпичные | Кирпичные | Мелкие трещины в местах сопряжений с потолками. |
| 4 | Перекрытия | ж/б | ж/б | Мелкие трещины в фактурном слое, местами отпадение фактурного слоя |
| 5 | Крыша | Совмещенная битумная | Мягкая | Вздутие поверхности, трещины, разрывы, проникновение влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям. |
| 6 | Лестницы и входы | ж/б |  | Выбоины и сколы местами в ступенях, лестничные площадки имеют трещины поперек рабочего пролета. |
| 7 | Окна и двери | Оконные – двойные створные, дверные - филенчатые |  | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость, щели в притворах. |
| 8 | Полы | Бетонные, дощатые | Дощатые, в складских помещениях - цементные | Отставания отдельных клепок от основания; сколы, истертость. Отдельные мелкие выбоины, незначительное повреждение плинтусов, стирание поверхности в ходовых местах. |
| 9 | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, окраска | Простая | Глубокие трещины, мелкие выбоины, отслоение накрывочного слоя местами. Загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки. |
| 10 | Санитарно-технические устройства | Центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, телефон | Центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, радио, телефон | Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры. Повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников. Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж | Основное | 188,8 | 6,8 | 1284 |

- Насосная станция

Здание насосной состоит из основной части и подвала.

Группа капитальности – II

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Фундамент | Ленточный бетонный | Бетонные | Трещины в цокольной части здания |
| 2 | Стены | Кирпичные | Кирпичные | Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки |
| 3 | Покрытие | Деревянное | Деревянное | Зазоры и щели между досками наката |
| 4 | Кровля | Шиферная | Асбестоцементная | Ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов к обрешетке, отколы |
| 5 | Полы | Бетонные | Цементные | Стирание поверхности в ходовых местах |
| 6 | Проемы | Дверные – деревянные обитые железом | Металлические | Мелкие трещины в местах сопряжения коробки со стенами. Обшивка двери поражена коррозией |
| 7 | Отделочные работы | - | - | - |
| 8 | Электроосвещение | Электричество | Электричество | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л | Основное | 9,4 | 2,9 | 27 |
|  | Подвал | 9,4 | 2,4 | 23 |
|  | ИТОГО: | 9,4 |  | 50 |

К Гидротехническим сооружениям относится водозаборная скважина и башня. Водонапорная башня Рожновского предназначены для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов в системах сельскохозяйственного водоснабжения и водоснабжения небольших предприятий и жилых застроек.

Водонапорные башни представляют собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической водозаполняющейся опорой. Опора закрепляется на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей.

Нижняя часть опоры обсыпана местным грунтом на высоту 2,45 м над поверхностью земли. Для подъёма на насыпь предусмотрена железобетонная лестница; под выпуском сигнальной трубы в насыпи устраивается бетонный лоток для защиты откоса от размывания. Откосы насыпи укрепляются посевом многолетних трав.

Вместимость башни 25 м3, высота опоры 12 м, диаметр бака 3 020 мм, диаметр опоры 1 220 мм.

Описание конструктивных элементов башни

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент со смотровым колодцем | Бетонный, смотровой колодец бетонный круглый | Бетонный | Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформаций. |
| 2 | Металлоконструкции | Стены металлические сварные без утепления обшитые деревянными досками | Башня металлическая, баки металлические неутепленные | Образование щелей в вертикальных стыках между щитами. Коррозия бака |
| 3 | Антикоррозионное покрытие неутепленного бака |  |  | Частичное отсутствие антикоррозионного покрытия |

Артезианская скважина предназначена для поднятия воды из источника к поверхности земли. Бурение артезианской скважины довольно сложное мероприятие и обходится дороже других видов скважин. Но артезианские скважины служат намного дольше обычных скважин из песка. Глубина артезианской скважины 113 метров, начальный диаметр трубы 250 мм, конечный диаметр 150 мм.  Бурение скважины осуществлялось в суглинистых и глинистых грунтах.

- Пожарный пост

Основное здание пожарного поста

Число этажей – 1

Группа капитальности основного здания – II

Группа капитальности холодного пристроя – V

Назначение здания – производственное.

Здание используется в качестве производственно-складского помещения.

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный бетонный | Ленточный бетонный | Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента. |
| 2 | Стены и перегородки | Кирпичные | Кирпичные | Массовое отпадение штукатурки, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей, следы увлажнения. |
| 3 | Перекрытия | Железобетонные | Железобетонные | Отдельные глубокие трещины в нижних плитах и в местах опирания плит, прогибы. |
| 4 | Кровли | Рулонные | Рулонные | Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, требующие замены 10 % кровельного покрытия, ржавление и разрушение настенных желобов, протечки кровли местами. |
| 5 | Полы | Бетонные | Бетонные | Стирание поверхности в ходовых местах |
| 6 | Проемы | Оконные – двойные с решеткой, дверные – деревянные обитые железом | Оконные – глухие, дверные - простые | Трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость в притворах. Частично отсутствуют штапики, повреждение отливов. |
| 7 | Отделочные работы | Штукатурка. Побелка, окраска | - | Отставание или отбитые места площадью менее 1 кв.м до 5 % площади поверхности |
| 8 | Внутренние сантехнические и электротехнические работы | Электричество | Электричество | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов, капельные течи, отдельные повреждения трубопровода. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З | Основное | 118,3 | 3,85 | 455 |

- Трансформаторная подстанция

Основное здание ТП

Группа капитальности – II

Назначение здания – трансформаторная подстанция.

Здание используется по назначению.

Трансформатор ТМ-320/10-0,4 год выпуска 1987.

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный бетонный | Бутовые, бутобетонные, бетонные и ж/б | Отдельные трещины, следы увлажнения цоколя и стен. |
| 2 | Стены, перегородки | Кирпичные | Кирпичные | Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, увлажнение поверхности стен. |
| 3 | Перекрытия | Железобетонные | Железобетонные | Трещины в нижних плитах и в местах опирания плит |
| 4 | Кровли | Шифер | Асбестоцементная | Протечки и просветы в отдельных местах. |
| 5 | Полы | Бетонные | Бетонные и цементные | Стирание поверхности в ходовых местах. |
| 6 | Проемы | Оконные – воздухоулавливатель с решеткой, дверные – деревянные обитые железом | - | Коррозия оконных решеток и обшивки дверей. |
| 7 | Отделочные работы | - | - | - |
| 8 | Внутренние сантехнические и электротехнические работы | Электричество | Электричество | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К | Основное | 35,5 | 4,2 | 149 |

- Железнодорожные пути

Место примыкания железнодорожного подъездного пути – станция Шахунья Горьковской железной дороги общей сети железных дорог РФ. Примыкание к стационарному пути № 27 стрелочным переводом № 21 (через стрелочный перевод №207).

Предохранительный тупик отсутствует.

Граница железнодорожного подъездного пути:

- начало подъездного пути ЗАО «Тарпол» - передние стыки рамных рельсов стрелочного перевода № 207 на ПК 09+69,10 м (пикетаж условный);

- конец подъездного железнодорожного пути ЗАО «Тарпол» - упор на ПК 12+86,30 м (пикетаж условный).

Подача (уборка) вагонов, прибывающих на ст. Шахунья Горьковской железной дороги в адрес ЗАО «Тарпол», осуществляется маневровым порядком локомотивом Горьковской ж.д., тепловозом серии ЧМЭ-3, приписанным к ст. Шахунья. Расстановка (уборка) вагонов по фронту погрузки-выгрузки производиться также локомотивом, приписанным к ст.Шахунья Горьковской железной дороги.

К железнодорожному пути ЗАО «Тарпол» через стрелочный перевод № 207 примыкают пути других предприятий, в частности: ЗАО «Волготрансмет», ООО «ПМК -214» , ОАО «Шахунский ЛПХ».

Специализация путей – погрузочно-выгрузочный.

Длина путей полная – 317,2 м, полезная – 33 м.

Имеется водоотводная канава протяженностью 202,3 м

Балластный слой  - песчано-гравийный. Забалластировано 254,9 пог. м толщиной менее 15 см. Загрязнение балластного слоя почвенно-растительным грунтом более 20 %.

Шпалы деревянные в количестве 376 штук. Тип рельс Р-50, сварные стыки отсутствуют.

Количество стрелочных переводов - 2 шт. (№ 207 и № 209), вид – левый, одиночный, марка крестовины – 1/9.

| № стрелки | Тип рельсов | Подрельсовое основание | Вид балласта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | брусья (шт.) | шпалы (шт.) |  |
| № 207 | Р 65 | 9 | 23 дерево 31 ж/б | щебень |
| № 209 | Р 50 | 51 | 9 дерево | песчано-гравийный |