Описание объектов продажи ЗАО «ТАРПОЛ»

Лот № 3

Объекты представляют собой здания деревоперерабатывающего предприятия, расположенного в г. Шахунья Нижегородской области. Топливом котельной являются отходы производства деревопереработки.

Рельеф участков, на которых расположены оцениваемые объекты, ровный, опасность подтопления отсутствует.

- Материально-технический склад

Производственное здание состоит из основного строения и пристроя.

Число этажей – 1. Все помещения здания используются как складские помещения.

Назначение здания – производственное. Здание используется по назначению.

Группа капитальности основного здания – II.

Отделка отсутствует.

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный кирпичный | Бутовые, бетонные и бутобетонные | Мелкие трещины в цоколе. |
| 2 | Стены | Кирпичные | Кирпичные | Выветривание швов, сколы. |
| 4 | Перекрытия | ж/б | ж/б | Мелкие отслоения и трещины в фактурном слое |
| 5 | Крыша | Шифер, толь | Асбестоцемент | Ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов к обрешетке. |
| 6 | Полы | Цементные | Асфальтовые | Стирание поверхности в ходовых местах. |
| 7 | Окна и двери | Оконные – глухие, на окнах – метал. решетки, дверные – железные, створные |  | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость, щели в притворах. Трещины а местах сопряжения коробок со стенами. |
| 10 | Санитарно-технические устройства | Электричество | Электричество | Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Основное | 286,6 | 4,1 | 1 175 |