Год выпуска 1987г. В рабочем состоянии.

Станок 6Т82 широко применяется в металлообрабатывающих производствах для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, угловыми, фасонными, торцевыми и другими фрезами. 6Т82 предназначен для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов, зубчатых колес, спиралей, моделей штампов, пресс-форм и других деталей из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и пластмасс. Благодаря наличию горизонтального шпинделя 6Т82 можно использовать как обычные горизонтальные станки. Мощность приводов и высокая жесткость 6Т82 позволяют применять твердосплавный инструмент.

Особенности конструкции 6Т82

Различные автоматические циклы

Автоматизированная смазка узлов и индивидуальная смазка направляющих

Механизированное крепление инструмента в шпинделе

Механизм пропорционального замедления подач

Возможность поворота шпиндельной головки в обе стороны относительно вертикальной оси шпинделя

Электромагнитные муфты управления переключениями перемещений по координатам

Устройство ограничения зазора в винтовой паре продольного хода

Механическая предохранительная муфта защиты привода подач от перегрузок

Электромагнитная муфта торможения шпинделя при остановке

Защитное устройство от разлетающейся стружки

Технологические возможности:

Высокая производительность

Точность и высокое качество обработки

Автоматизация процесса обработки

Надежность и долговечностьтехнические характеристики 6Т82

размеры стола, мм	320x1250

перемещение стола, мм

- продольное (X)

- поперечное (Y)

- вертикальное (Z)

800

320

370

Наибольший угол поворота стола, град	± 45

Наибольший допустимый диаметр фрез, мм:

- горизонтальный шпиндель

- шпиндель поворотной головки

160

-

Пределы частот вращения шпинделя, мин^-1	31,5...1600

Конец шпинделя ГОСТ 24644-81	50

Пределы подач стола, мм/мин:

- продольных (X)

- поперечных (Y)

- вертикальных (Z)

12,5...1600

12,5...1600

4,1...530

Быстрый ход, мм/мин:

- продольный

- поперечный

4000

1330

Мощность электродвигателей, кВт	7,5

Габариты станка, мм	2280х2108х1690

Масса станка, кг	3200

Договор №____

купли-продажи

г.Химки                                                                                               «____» ________ 2013г.

ОАО «МКБ «Факел», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице  _________________с одной стороны, и _______________, именуемое далее «Покупатель», в лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование по Приложению №__ , являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (далее -  Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Продавец гарантирует, что Товар не находится в залоге и не обременен иным образом.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Продавец обязан передать Покупателю Товар, технические параметры и характеристики которого соответствуют естественному износу, исходя из года производства Товара

2.2.  Покупатель обязан:

2.2.1. Принять Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.2. Оплатить Товар в размере, порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору определяется в Приложении №__,

3.2. Цена Договора уплачивается Покупателем в течение 10 дней с момента уведомления Продавцом о готовности товара к отгрузке.

3.3. Уплата цены Договора производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.5. Оплата производится в порядке 100% авансирования.

4.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЕ ТОВАРА.

4.1. Товар находится по адресу: г.Химки, ул. Академика Грушина, 33. Вывоз Товара производится силами и средствами Покупателя.

4.2. Товар должен быть вывезен Покупателем в течение 10 дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Продавца.

4.3. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества и комплектности Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.

Принятие Товара Покупателем подтверждается подписанием Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений).

4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п.3.2. настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере  0,1 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Оплата по договору в соответствии с Разделом 3 настоящего договора является подтверждением Покупателя, что Покупатель не имеет претензий к качественному состоянию и комплектности оборудования указанного в п.1.1

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7.6. Приложения:

1. Спецификация

2. Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)

7.7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Продавец:

М.П.

Покупатель:

М.П.