Пресс механический КЕ2130 предназначен для применения во многих отраслях современного производства. Производитель оснастил эту модель всем необходимым для бесперебойной работы, включая пневматическую подушку для своевременного выталкивания изделий и прижима заготовок. Данное устройство может быстро установлено по желанию покупателя, как и дополнительное оборудование для автоматической штамповки из рулонной ленты, полосы и штучных заготовок. Конструкционные особенности данного кривошипного пресса дают возможность организовать бесперебойную работу в полном соответствии с европейскими стандартами качества. Например, ход ползуна можно самостоятельно регулировать в зависимости от потребностей и загруженности производства, а централизованная система смазки позволяет работать в максимально удобном режиме, не затрачивая время на тщательную смазку внутренних механизмов пресса. Особого внимания практичных и дальновидных покупателей заслуживает встроенная система защиты, которая предусматривает наличие предохранительных устройства по усилию (в ползуне) и крутящему моменту (в муфте-тормозе). Именно с помощью этих современных устройств данная модель кривошипного пресса надежно защищена от любых критических нагрузок.

Технические характеристики:

Номинальное усилие пресса, кН	1000

Регулируемый ход ползуна, мм 	10...130

Размеры стола, мм	630 x 950

Расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм	400

Расстояние от оси ползуна до станины, мм	340

Расстояние в свету между стойками станины, мм	400

Размеры ползуна, мм	400 x 370

Толщина подштамповой плиты, мм	100

Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм	100

Габаритные размеры, мм

- слева направо	1745

- спереди назад	2360

- высота	3180

Масса, кг, не более	9015