Описание объекта продажи ЗАО «ТАРПОЛ»

Лот № 5

Объекты представляют собой здания деревоперерабатывающего предприятия, расположенного в г. Шахунья Нижегородской области. Топливом котельной являются отходы производства деревопереработки.

Рельеф участков, на которых расположены оцениваемые объекты, ровный, опасность подтопления отсутствует.

Список объекта недвижимого имущества ЗАО «ТАРПОЛ»

| №№ | Наименование объекта | Год постройки | Балансовая стоимость на 01.07.06г., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярка | 1980 | 51100,14 |

- Столярка

Основное здание столярки

Число этажей – 1

Группа капитальности – II

Описание конструктивных элементов здания

| №№ | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов объекта | Описание конструктивных элементов аналога по УПВС | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный бутовый | Ленточный бутовый | Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, выпучивание отдельных участков стен подвала, неравномерная осадка фундамента. |
| 2 | Стены | Кирпичные | Кирпичные | Сквозные трещины в перемычках и под оконными проемами, выпадение кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен |
| 3 | Перекрытия | Деревянные | Деревянные | Поражение верхних слоев древесины грибком. Небольшие трещины, частичное скалывание в узлах соединений балок с настилом, прогиб балок. |
| 4 | Кровля | Шифер | Шифер | Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия, вздутия, требующие замены 10 % кровельного покрытия, ржавление и разрушение настенных желобов, протечки кровли местами. |
| 5 | Полы | Бетонные | Бетонные | Массовые глубокие выбоины. |
| 6 | Проемы | Оконные – глухие, дверные - простые | Оконные – глухие, дверные - простые | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны. |
| 7 | Отделочные работы | - | - | - |
| 8 | Внутренние сантехнические и электротехнические работы | Электричество | Электричество | Повреждение изоляции электросетей, потеря эластичности изоляции проводов, капельные течи, отдельные повреждения трубопровода. |

Площади и объемы здания и его частей

| Литера | Наименование здания и его частей | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Основное | 480,5 | 4,0 | 1 922 |