Единый Лот № 1.

Строительные материалы, содержащиеся

в различных строительных конструкциях.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плиты перекрытия ж/б 6х2м | шт. | 66 |
| 2. | Арки ж/б 25м | шт. | 11 |
| 3. | Опоры (колонны) | шт. | 26 |
| 4. | Плиты стеновые ж/б 1,2х6м | шт. | 46 |
| 5. | Плиты стеновые ж/б 1,5х6м | шт. | 12 |
| 6. | Плиты стеновые ж/б 1,0х6м | шт. | 20 |
| 7. | Плиты перекрытия ж/б пустотные 1,2х6м | шт. | 8 |
| 8. | Кирпич силикатный | шт | 12 900 |
| 9. | Плиты перекрытия ж/б пустотные 1,2х6м | шт. | 5 |
| 10. | Перемычки ж/б | шт. | 5 |
| 11. | Плиты перекрытия ж/б пустотные 1,2х3,5м | шт. | 5 |
| 12. | Перемычки ж\б L=1,2м шт. | шт | 2 |
| 13. | Кирпич красный полнотелый | шт. | 310 000 |
| 14. | Плиты перекрытия ж/б 2,5х6м | шт. | 13 |
| 15. | Плиты перекрытия ж/б 1,5х6м | шт. | 22 |
| 16. | Плиты перекрытия ж/б 1х1,5м | шт. | 1 |
| 17. | Плиты перекрытия ж/б 1,5х5м | шт. | 4 |
| 18. | Плиты ж/б 2.5х3х0,15м | шт. | 144 |
| 19. | Стойки ж/б L=6м | шт. | 10 |
| 20. | Перемычки L=1,0м | шт. | 11 |
|  | ИТОГО: |  |  |

Описание объектов.

| № пп | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Характеристики | Текущее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плиты перекрытия ж/б 6х2м | шт. | 66 | Плиты железобетонные размером 2 х 6 х 0,2м, без монтажных петель | Состояние неудовлетворительное. Сколы, трещины, оголение и коррозия арматуры. Следы увлажнения. |
| 2 | Арки ж/б 25м | шт. | 11 | Железобетонные фермы сегментные типа ФС по ГОСТ 20213-89, объем фермы 5,4 – 5,7 куб.м. | В целом в удовлетворительном состоянии. Имеются сколы, следы увлажнения, в отдельных местах оголение арматуры |
| 3 | Опоры (колонны) L = 12м | шт | 26 | Железобетонные колонны сечением 400 х 400 мм, высотой 12 м, объем колонны 1,9 куб.м. | Сколы, выбоины, оголение арматуры. Следы увлажнения. |
| 4 | Плиты стеновые ж/б 1,2х6м | шт | 46 | Стеновые панели для промышленных зданий размером 1,2 х 6 м, толщиной 25см изготовлены из легких бетонов, объем панели – 1,8 куб.м. | Состояние неудовлетворительное. Сколы, трещины, оголение и коррозия арматуры. Следы увлажнения. Излом отдельных плит. |
| 5 | Плиты стеновые ж/б 1,5х6м | шт | 12 | Стеновые панели для промышленных зданий размером1,5 х 6 м, толщиной 25см ,изготовлены из легких бетонов, оьъем панели – 2,25 куб.м | Состояние неудовлетворительное. Сколы, трещины, оголение и коррозия арматуры. Следы увлажнения. Излом отдельных плит |
| 6 | Плиты стеновые ж/б 1,0х6м | шт | 20 | Стеновые панели для промышленных зданий размером 1,0 х 6 м, толщиной 25 см изготовлены из легких бетонов, объем панели – 1,5 куб.м. | Состояние неудовлетворительное. Сколы, трещины, оголение и коррозия арматуры. Следы увлажнения. Излом отдельных плит. |
| 7 | Плиты перекрытия ж/б, пустотные 1,0х6м | шт | 8 | Плита перекрытия многопустотная 1х6х0,22м, объем плиты 1,3 куб.м | Сколы, трещины, оголение арматуры отдельных плит. Следы увлажнения |
| 8 | Кирпич силикатный | шт | 12 900 | Кирпич силикатный полнотелый размером 250*120*88мм | В удовлетворительном состоянии. Сколы, следы увлажнения. |
| 9 | Плиты перекрытия ж/б, пустотные 1,2х6м | шт | 5 | Плита перекрытия многопустотная 1,2х6х0,22 м, объем плиты 1,6 куб.м. | Сколы, трещины, оголение арматуры отдельных плит. Следы увлажнения. |
| 10 | Перемычки ж/б | шт | 5 | Железобетонные прогоны размером 3,6х0,12х0,4м | В удовлетворительном состоянии |
| 11 | Плиты перекрытия ж/б, пустотные 1,2х3,5м | шт | 5 | Плита перекрытия многопустотная 1,2х3,5х0,22 м, объем плиты 0,9куб.м. | Сколы, трещины, оголение арматуры отдельных плит. Следы увлажнения |
| 12 | Перемычки ж/б L=1,2м | шт | 2 | Перемычка железобетонная размером 1,2х0,12х0,09м | В хорошем состоянии |
| 13 | Кирпич красный полнотелый | шт | 310 000 | Кирпич красный керамический полнотелый размером 250х120х65мм | В неудовлетворительном состоянии. Сколы, выкрашивание лицевой части, разрушение отдельных кирпичей под воздействием атмосферных осадков |
| 14 | Плиты перекрытия ж/б 2,5х6м | шт | 13 | Плита перекрытия железобетонная ребристая 2,5х6м | Сколы, трещины, оголение арматуры отдельных плит. Следы увлажнения. |
| 15 | Плиты перекрытия ж/б 1,5х6м | шт | 22 | Плита перекрытия железобетонная ребристая 1,5х6м | Сколы, трещины, оголение арматуры отдельных плит. Следы увлажнения. |
| 16 | Плиты перекрытия ж/б 1х1,5м | шт | 1 | Плита перекрытия железобетонная, ребристая 1х1,5м | Сколы, трещины, оголение арматуры отдельных плит. Следы увлажнения. |
| 17 | Плиты перекрытия ж/б 1,5х5м | шт | 4 | Плита перекрытия железобетонная, ребристая 1,5х5м | Сколы, трещины, оголение арматуры отдельных плит. Следы увлажнения. |
| 18 | Плиты ж/б 2,5х3х0,15м | шт | 144 | Железобетонные плиты забора размером 2,5х3х0,15м | В неудовлетворительном состоянии. Сколы, трещины, оголение и коррозия арматуры. Выкрашивание бетона. Следы увлажнения. Излом отдельных плит |
| 19 | Стойки ж/б L = 6м | шт | 10 | Железобетонные колонны сечением 300х300мм, длинной 6м, объем колонны 0,54 куб.м. | В удовлетворительном состоянии |
| 20 | Перемычки ж/б L = 1,0м | шт | 11 | Перемычка железобетонная размером 1х0,12х0,09м | В хорошем состоянии |