Печатная 2-х красочная офсетная машина HEIDELBERG Printmaster GTO 52-2

Офсетная печатная машина для производства бланочной продукции, небольших полноцветных тиражей, а также печати на конвертах

| Технические характеристики | Printmaster GTO 52-2 |
| --- | --- |
| Максимальный формат | 360х520 мм |
| Мин. формат бумаги | 105х180 мм |
| Минимальный формат стандартный самонаклад | 140х210 мм |
| Макс. площадь запечатки | 340х505 мм |
| Толщина бумаги | 0.03 - 0.4 мм |
| Краски | 2 |
| Клапан | 8 - 10 мм |
| Шкалы | 5 мм |
| Приводные кресты | 3 - 5 мм |
| Красочный аппарат | 16 валиков, 4 накатных на секцию |
| Увлажняющий аппарат Technotrans с охлаждением и рециркуляцией | 6 валиков, 1-н накатной. Увлажнение пленочное |
| Производительность | 8 000 п.л./час |
| Противоотмарочный аппарат | есть |
| Год выпуска | 2001 г. |
| Пробег | 4,8 млн. отт. |
| Дополнительно | Комплект запасных валиков |
| Заводской номер | 719299 |