|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Кронштадтский морской завод» ________________\ А.В. Белоев «__» ________________ 2017 г. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к заявке № 1/ОУНИм

## на проведение процедуры продажи металлолома в виде списанного корпуса судна «РБ-251» проекта 04983, с предварительной его разделкой на габаритные фрагменты, пригодные для транспортировки.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Корпус и механизмы судна «РБ-251» проекта 04983 водоизмещения порожнем: 302 Д,тонн, за минусом демонтируемого оборудования, указанного в пунктах 7.2 – 7.8 - ориентировочным весом – 30 710 кг. |
| 2. | Место расположения объекта | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 2, территория АО «Кронштадтский морской завод» |
| 3. | Заказчик | АО «Кронштадтский морской завод» |
| 4. | Исполнитель | Определяется по результату конкурса |
| 5. | Основание для выполнения работ | Протокол заседания комиссии по подготовке и принятию решения о ликвидации судна «РБ-251» |
| 6. | Цель проведения работ | Разборка и утилизация судна «РБ-251» проекта 04983 |
| 7. | Сроки выполнения | Дата начала выполнения работ с момента подписания Акта приема-передачи объекта в производство работ. Окончание работ не позднее 1 (одного) месяца с даты начала работ. |
| 8. | Задачи выполняемые Исполнителем | - Приобретение в собственность лома черных и цветных металлов в виде разделанного на габаритные фрагменты списанного корпуса судна «РБ-251» и находящегося в нем невостребованного оборудования, агрегатов и механизмов. Исполнитель за свой счет: 1. Поставляет необходимое технологическое оборудование для выполнения работ. 2. Принимает корпус судна «РБ-251» проекта 04983 в месте хранения с оформлением акта приёма-передачи. 3. Осуществляет контроль отсутствия внутри корпуса судна радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ. 4. Осуществляет предварительную подготовку корпуса судна и внутренних помещений (зачистка от внутренней обшивки, льяльных вод, остатков ГСМ). 5. Осуществляет предварительную разрезку (резку) корпуса судна на фрагменты, пригодные для транспортировки. 6. Производит погрузочно-разгрузочные работы при транспортировке фрагментов корпуса и оборудования к месту утилизации. 7. Осуществляет демонтаж механизмов и оборудования, пригодного для дальнейшего использования и передаёт их по акту Заказчику: 7.1. Радионавигационное оборудование: приёмник SAMSUNG ENC GPS SRP-1400, КСЛ\0062\001; радиолокационная станция FURUNO M-1623/20m, КСЛ\0064\001; радиостанция УКВ морская стационарная SAMYUNG-STR6000A, КСЛ\0065\001; радиостанция морская ICOMIC-M 402, КСЛ\0042\001; радиобуй аварийный SAMYUNG SEP-406; радиостанция "Ермак" СР-360 (с антенной АШС-0,7); радиостанция УКВ носимая речного диапазона Vega VG-304; радиостанция УКВ стационарная NAVcom CPC-300 с блоком питания ДМР, антенной АШС; приемник Navtex 2LO-Kato; отмашка светоимпульсная «ИМПУЛЬС 24/220В»; РЛО SAMYUNG-SER-9; 7.2. Компрессор КВДМ – 2 шт. (общий вес ориентировочно – 200 кг.); 7.3. Четырех лопастные винты ВРШ – 2 шт. (общий вес ориентировочно – 3000 кг.); 7.4. Брашпиль «Б2» (вес ориентировочно – 1000 кг.); 7.5. Кнехты – 6 шт. (общий вес ориентировочно – 60 кг.); 7.6. Якорное устройство: 2 якоря холла и 2 якорных цепи с жвако-галсами калибра 22 мм, длинной 125 м (общий вес ориентировочно – 2150 кг.); 7.7. Генераторы МСС83-4 – 2 шт. (общий вес ориентировочно – 1000 кг.); 7.8. Главные двигатели 8ЧНП 25/34 – 2 шт. (общий вес ориентировочно – 22800 кг.); 7.9. Вспомогательный ДГ 6Ч 12/14 (общий вес ориентировочно – 500 кг.); 7.10. Автоматы из ГРЩ; РЩ 7.11. Плоты спасательные: ПСН-6 с гидростатом – 1 шт.; ПСН-10 с гидростатом – 1 шт. 8. Демонтирует узлы, детали и агрегаты, содержащие драгоценные металлы и передаёт их Заказчику. 9. Осуществляет разборку (резку) фрагментов корпуса, демонтаж оборудования, сортировку продуктов утилизации по категориям металлов и их подготовку к реализации. 10. Осуществляет поэтапный вывоз и реализацию лома черных и цветных металлов, с оформлением по окончании работ актов утилизации. 11. Осуществляет вывоз отходов ТБО к местам переработки и захоронения с соблюдением всех экологических требований. |
| 9. | Требования к выполнению работ и оплате. | Перед началом производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику Проект производства работ. Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации для данного вида работ. Перед выполнением работ произвести газоанализ внутренних полостей топливных цистерн с предоставлением замеров Заказчику. При выполнении работ обеспечивается: - технологическая последовательность выполнения операций согласно предложенной технологии работ; - соблюдение общих правил техники безопасности; - контроль экологической и промышленной безопасности. При проведении работ, в местах их производства, соблюдать правила по охране труда и пожарной безопасности: - ПОТ РМ-012-2000 – «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - ПОТ РМ-020-2000 – «Межотраслевые правила по охране труда при электро и газосварочных работах»; - ПОТ РО-14000-005-98 – «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»; - ПОТ РО-14000-007-98 – «Положение. Охрана труда при складировании материалов»; - ППБ-01-03 – «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». В процессе выполнения работ Исполнитель: - производит резку фрагментов корпуса, оборудования и механизмов в габариты, пригодные для транспортировки; - производит сортировку продуктов утилизации по группам материалов: лом черных металлов; лом цветных металлов; мусор; - совместно с представителями Заказчика осуществляет демонтаж механизмов и оборудования, пригодного для дальнейшего использования, и передаёт их Заказчику; - совместно с представителями Заказчика осуществляет демонтаж узлов, деталей и агрегатов, содержащих драгоценные металлы, и передаёт их Заказчику; - производит поэтапный вывоз лома черных и цветных металлов для их реализации, вывоз мусора и отходов производит на соответствующие полигоны ТБО. В присутствии представителей Заказчика осуществлять погрузку лома черных и цветных металлов в автотранспорт, производить взвешивание на весах Исполнителя на территории Заказчика, с составлением Акта взвешивания. Вывоз металла и мусора осуществлять по материальному пропуску установленного образца. На территории Заказчика необходимо соблюдать правила внутриобъектового режима в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора АО «Кронштадтский морской завод» № 300 от 22.06.2015 г. Всё оборудование, машины, механизмы, необходимые для выполнения всего комплекса работ, поставляется и эксплуатируется Исполнителем за свой счёт. В процессе производства работ и по их окончании очистить территорию работ от мусора, остатков ГСМ. До производства работ Исполнитель производит предварительную оплату в размере 30 % от стоимости заявленного объёма лома черных и цветных металлов. Последующая оплата производится Исполнителем в течении 5-ти банковских дней от даты получения счета-фактуры и ТН (форма ТОРГ-12) оформленной Заказчиком. |
| 10. | Обязательные требования для участников конкурса | Для осуществления выполнения работ по демонтажу и дальнейшей переработке Исполнитель обязан иметь: 1. Лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. 2. Свидетельство о постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты (Вид деятельности обработка отходов и лома драгоценных металлов). 3. В случае присутствия в списанном оборудовании драгоценных металлов Исполнитель обязан в присутствии представителей Заказчика произвести изъятие из оборудования данных узлов и сдать на склад хранения Заказчика с составлением соответствующих документов. 4. Сотрудники, привлекаемые к выполнению работ должны быть гражданами РФ, прошедшие обучение к проведению огневых работ. Иметь удостоверения газорезчиков, стропальщиков. Руководитель работ должен быть аттестован по охране труда и техники безопасности. 5. Весовое оборудование предоставляется Исполнителем и должно иметь свидетельство о поверке 2017 года. 6. Для ознакомления с условиями работ и номенклатурой оборудования, подлежащего утилизации, обязательно посещение завода. |
| 11. | Начальная минимальная цена | Демонтаж, резка в габариты, пригодные для транспортировки металлоконструкций, стального смешанного негабаритного лома. Цена за тонну 7800 рублей, НДС не облагается. |
| 12. | Авансирование работ | Предоплата в размере 30 % от стоимости заявленного объёма лома. |
| 13. | Критерии оценки | 1. Опыт выполнения работ – 20 %. 1.1. Опыт выполнения аналогичных работ, связанных с разделкой судов на габаритные размеры с последующей реализацией продуктов утилизации, – не менее 3-х лет. 1.2. Объём выполнения подобных работ за предыдущие 2 года – не менее чем 20 млн. рублей. 2. Цена выполнения работ – 50 %. 3. Срок выполнения работ – 30 %. |
| 14. | Методика оценки | Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным пунктом 13 «Информационная карта», с учетом значимости указанных критериев. Рейтинг Заявки i-го Участника определяется по формуле: Ri =БЦi * VЦi + БОi * VОi + БСi * VСi, где V – значимость соответствующего критерия, установленная в пункте 13, БЦi, БОi, БСi – оценка соответствующего критерия i-ого Участника в баллах. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах для каждого из критериев – 100 баллов. 1. Цена договора БЦi = Цi/ Цmax * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора»/«цена единицы товара, работ, услуг» i-го Участника Запроса предложений, баллы. Цi – предложение о цене договора, указанное в Заявке на участие i-го Участника, руб. Цmax – максимальное предложение о цене договора из представленных Участниками в заявках, руб. 2. Срок выполнения работ. БСi = Сmin/ Сi * 100 где: БСi – оценка по критерию «Срок исполнения заказа», баллы; Сi – срок поставки, указанный в заявке на участие i-ого претендента; Сmin – меньше или равный, указанному в тех. задании сроку из указанных претендентами в заявках на участие; Срок выполнения работ Участником может быть запрашиваемый или меньше, чем в технической документации. Максимальный балл по данному критерию присваивается заявке Участника, имеющего срок выполнения работ, запрашиваемый или меньше, чем в технической документации . 3. Опыт работы БОi= БОi(1) + БОi(2) БОi(1) – оценка по критерию «опыт работ», баллы: 3.1 - Опыт выполнения аналогичных работ, связанных с разделкой судов на габаритные размеры с последующей реализацией продуктов утилизации, – менее 3-х лет.= 0 баллов - Опыт выполнения аналогичных работ, связанных с разделкой судов на габаритные размеры с последующей реализацией продуктов утилизации, – от 3-х лет и более.= 50 баллов БОi(2) – оценка по критерию «опыт работ», баллы: 3.2 - Объём выполнения подобных работ за предыдущие 2 года – менее чем 20 млн. рублей ежегодно. = 0 баллов - Объём выполнения подобных работ за предыдущие 2 года – от 20 млн. рублей ежегодно.= 50 баллов Критерий оценивается, исходя из всех договоров за указанный период, заявленных претендентом в свободной форме. |

Техническое задание составил:									  Начальник ОУНИм								Б.Н. Томашевич

Главный распорядитель

Главный инженер									А.М. Хузин